| Art der Wellen | Frequenz | Wellenlänge | Anwendungen | Eigenschaften |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| technische Wechselfelder | 15 – 300 Hz | 20 000 – 1 000 km | Übertragung elektrischer Energie | Erzeugung durch technischen Wechselstrom |
| tonfrequente Wechselfelder | 300 – 30 000 Hz | 1000 – 10 km | Übertragung von Sprache und Musik / Telefonie und Telegrafie | Frequenzbereich des Schalls |
| hertzsche Wellen Langwelle (LW) Mittelwelle (MW) Kurzwelle (KW) Ultrakurzwelle (UKW, VHF) | 30 – 300 kHz 300 – 3 000 kHz 3 – 30 MHz 30 – 300 MHz | 10 – 1 km 1000 – 100 m 100 – 10 m 10 – 1 m | Radio und Funk Radio, Polizeifunk Radio, Überseetelefonie Rundfunk, Fernsehen, Flugfunk | gute Ausbreitung in Luft; z. T. Reflexion an Schichten der Atmosphäre |
| Mikrowellen (UHF) (SHF/EHF) | 300 – 3 000 MHz 3 – 300 GHz | 1 m – 10 cm 100 – 1 mm | Mobilfunk, Fernsehen, Satellitenfunk, Mikrowellenherd Richtfunk, Radar | Eindringtiefe stoffabhängig |
| Infrarotlicht (IR) | 3 . 1011 – 3,85 . 1014 Hz | 1 mm – 0,78 (m | Wärmestrahlung, Fernbedienung | tiefes Eindringen in die Haut |
| sichtbares Licht | 3,85 . 1014 – 8,3 . 1014 Hz | 780 – 360 nm | Beleuchtung, Laser | mit dem Auge wahrnehmbar |
| ultraviolettes Licht (UV) | 8,3 . 1014 – 3 . 1016 Hz | 360 – 10 nm | Nachrichtentechnik, Laser, Sonnenbank | dringt in äußere Hautschicht ein |
| Röntgenstrahlung (X) | 3 . 1016 – 3 . 1021 Hz | 10 nm – 10-4 nm | Diagnostik, Materialprüfung | tiefes Eindringen in Gewebe |
| Gammastrahlung (() | 3 . 1021 – 3 . 1023 Hz | 10-4 nm – 10-6 nm | Strahlentherapie, Materialprüfung | tiefes Eindringen in Festkörper |
| kosmische Höhenstrahlung | > 3 . 1023 Hz | < 10-6 nm | Elementarteilchenphysik | tiefes Eindringen in Festkörper |