Mechanik

## Art von Bewegungen eines Körpers

| Unbeschleunigte Bewegung | Beschleunigte Bewegung |
| --- | --- |
| Gleichförmige geradlinige Bewegung | Gleichförmige Kreisbewegung | Gleichförmig beschleunigte Bewegung | Ungleichmäßig beschleunigte Bewegung |
| Betrag und Richtung der Geschwindigkeit sind konstant | Betrag der Beschl. Und Richtung der Beschl. Immer gleich | Betrag oder Richtung der Geschwindigkeit oder beides sind nicht konstant |
| Die Bahn ist eine Gerade | Die Bahn ist kreisförmig |  |  |
| v=s/t | v=s/t, v=2(*r/T, v= 2(*r*n | Der zurückgelegte Weg ändert sich mit dem Quadrat der Zeit s=1/2 a*t² a=v/t |  |
|  | Radialkraft gibt an, mit welcher Kraft ein Körper auf einer Kreisbahn gehalten wird Fr=m*v²/r, Fr=m*(4(²*r*n²)/T² Fr=m*4(²*r*n² T= Zeit für einen Umlauf n=Drehzahl | Bsp. Freier Fall s=1/2g*t² v=g*t v=Wurzel aus(2g*s) g= Fallbeschleunigung ca. 9,81m/s² |  |

Würfe:

Unabhängigkeitsprinzip:

Führt ein Körper gleichzeitig mehrere Teilbewegungen aus, so überlagern sich diese Teilbewegungen unabhängig voneinander zu einer resultierenden Geamtbewegung

| Schräger W. | Senkrechter W. |  | Waagerechter W. |
| --- | --- | --- | --- |
| Überlagerung einer gleichförmigen Bew. Mit bestimmter Anfangsgeschw. vo schräg nach oben & des freien Falls | Überlagerung einer gleichförmigen Bew. mit der Anfangsgeschw. Vo und des freien Falls. |  | Überlagerung einer gleichförmigen Bew. mit der Anfangsgeschw. Vo in horizontale Richtung und des freien Falls senkrecht dazu. |
| Geschwindigkeit bzw. Wege addieren sich vektoriell V= Wurzel (v0²+(g*t)²*2*v0*g*t+sin () | (nach oben) Geschw.beider Teilbew. Und Wege werden subtrahiert v=v0-g*t s=v0*t-(g/2)*t² | (nach unten) Geschw. Beider Teilbew. Und Wege werden addiert V=v0+g*t S=v0+t+(g/2)*t² | Geschw. Bzw. Wege addieren sich vektoriell V= Wurzel ( v0²+vf²) V= Wurzel( v0²+(g*t)² |
| Wurfweite: Sw=(vo²-sin2()/g |  |  |  |
| Wurfhöhe: (vo²*sin²a)/2g Steigzeit: (vo*sin()/g | Steighöhe: Sh= v0²/2g Steigzeit: Th=v0/g |  |
| Wege: Sx= v0*t* cos ( Sy=v0*t*sin(- (g/2)*t² |  |  | Wege: Sx=v0*t Sy=g/2*t² |